| Datum Date Datum | 09.12.2002 | NAVODILO ZA SERVISIRANJE | Model Modell Model | NR 808 NR 2-808 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stran Page Seite | 1/1 |  |  |  |

NAVODILA ZA KONTROLIRANJE OPLETANJA VPENJALNE STROČNICE PRI NADREZKARJIH NR808

| 1 | Nadrezkar potisniti v skrajni spodnji položaj |
| --- | --- |
| 2 | Blokirati položaj stroja na vodilih z privitjem gumba |
| 3 | Blokirati vrtenje vretena |
| 4 | Odviti vpenjalno matico stročnice |
| 5 | Vložiti kontrolni trn M113685 v stročnico (krajša stran). Označba na kontrolnem trnu naj bo minimalno 1 mm izven stročnice, kar zagotavlja, da trn ne naseda na dno izvrtine in je s tem zagotovljena pravilnost-točnost meritve |
| 6 | Priviti vpenjalno matico stročnice |
| 7 | Stroj položiti v vodoravni položaj, tipalo merilne ure dotikalno nastaviti na kontrolni trn minimalno 50 mm od označbe na trnu |
| 8 | Vključiti stroj in pri najmanjših možnih vrtljajih vretena izvajati merjenje opletanja stročnice, ki je lahko max.0,25 mm na dolžini 50 mm izven stročnice |

| Model | Vrsta preizkusa | Preizkusna oprema | Dovoljeno opletanje v mm | Razdalja v mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NR 808 NR 2-808 | Opletanje stročnice | Merilna ura + ustrezni Kontrolni trn | 0,25 | 50 |
|  |  | Kontrolni trn M113685/Ø6 |  |  |
|  |  | Kontrolni trn M113685/Ø6,35 |  |  |
|  |  | Kontrolni trn M113685/Ø8 |  |  |